## Slide 1
Modulinio tipo kilnojamų dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo saugyklos
BAULAND

## Slide 2
Modulinės dviračių saugyklos architektūrinė - erdvinė išraiška ir funkcijos

## Slide 3
Architektūrinė išraiška
Medžiagiškumas - juodas metalinis ir tinklas konstrukcija tvirtinamas ant jūrinio konteinerio bazės
Vieta pavadinimui ir logotipui
Stumdomų vartų konstrukcija
Elektros skydinė
Elektroninis užraktas
Elektros įvadas
Medžiaga | Storis | Spalva
Cinkuoto plieno plokštės | 3 mm storio | Dažoma milteliniu būdu RAL 9004
Gaminio apdailos konstrukcija:
Medžiaga | Storis | Spalva
Cinkuoto plieno plokštės | 3 mm storio | Dažoma milteliniu būdu RAL 9004
Gaminio stogo konstrukcija:
Medžiaga | Grotelių aukštis
Cinkuotos suvirintos grotelės | 20 mm, suvedama su išore be peraukštėjimo
Gaminio grindų konstrukcija:

## Slide 4
Architektūrinė išraiška
Medžiagiškumas - juodas metalinis ir tinklas konstrukcija tvirtinamas ant jūrinio konteinerio bazės
Elektros skydinė
Elektros įvadas
Dviračio taisymo vieta
Vieta pavadinimui ir logotipui
Elektroninis užraktas
Stumdomų vartų konstrukcija
Vieta pavadinimui ir logotipui

## Slide 5
Vaizdas iš priekio
Vaizdas iš kairės
Fasadų detalizavimas
2.70
6.00
Stumdomų vartų konstrukcija
Logotipas ir
nuoroda
Elektroninio
užrakto vieta
Elektroninio
užrakto vieta
Dviračių taisymo vieta
Elektros skydinė, pasiekama iš išorės
Kirstai temptas fasadinis tinklas
0.4
2.70
Vieta pavadinimui ir logotipui
Vieta pavadinimui ir logotipui
2.70
0.9
1.35
0.45
1.80
2.44
1.80
Vieta dviračio remontui
Remonto įrankių
vieta
2.90
2.90

## Slide 6
Vaizdas iš nugaros
Vaizdas iš dešinės
6.40
Kirstai temptas fasadinis tinklas montuojamas iki pat fasado kraštinių
Kirstai temptas fasadinis tinklas montuojamas iki pat fasado kraštinių
Stumdomų vartų konstrukcija
El. skydinė
Fasadų detalizavimas
2.70
2.70
2.20
2.20
2.90

## Slide 7
Elektros skydinė, pasiekama iš išorės
Dviračių remonto vieta / Poilsio vieta
El. paspirtukų
Įkrovos vieta
Dviračių stovų
konstrukcija
Fasado
atramų konstrukcija
Fasadinis
tinklas
Fasadinis
tinklas
Konstrukcinės atramos
6.40
Dviračių
stovai II aukšte
Stumdomų vartų konstrukcija
Stumdomų vartų konstrukcija
Elektroninio
užrakto vieta
Elektroninio
užrakto vieta
0.4
0.6
2.7
2.7
0.6
Elektros įvadas
Skirtas įkrauti ŽN vežimėlį
Dviračių
stovai I aukšte
Planinė konfigūracija
16 vietų dviračiams ir 2 paspirtukams

## Slide 8
Dviračių takas
Grindų danga
Apželdinta stogo danga
Vidinis
apšvietimas
Pėsčiųjų takas
Dviračių stovai
Fasado apdaila
Konteinerio konstrukcija
Stumdomos
durys
Koncepcinis - principinis pjūvis
Trinkelės klojamos iki patekimo durų

## Slide 9
6 x 2.44 x 2.9 m
Tipinis jūrinis konteineris
Ant konstrukcinio karkaso montuojami skydai pagaminti iš cinkuoto plieno plokščių ir dažomi RAL 9004, ant stogo montuojama žalio stogo konstrukcija
Esant poreikiui, šalia dviračių saugyklų montuojamos poilsio zonos
6 x 2.44 x 2.9 m
Metalo karkaso konstrukcija
Standartinio jūrinio konteinerio konversija į dviračių saugyklą - koncepcinis sprendimas
Pagrindiniai dviračių saugyklos montavimo etapai ir konstrukcinis sprendimas
Arba

## Slide 10
Dviračių ir paspirtukų laikymo įrenginiai - 16 vietų dviračiams ir 2 paspirtukams
Dviaukščiai dviračių stovai
Elektrinių paspirtukų įkrovos stotelės
Durų užrakto vieta
Dviračių stovai
Modulinėje saugykloje įrengtos specialios vietos, kuriose galima palikti savo įprastus ar elektrinius dviračius, paspirtukus, o kelionę toliau tęsti pėsčiomis ar viešuoju transportu, patogiai įsėdus šalia aikštelių esančiose stotelėse. Prireikus aikštelėse elektrinius paspirtukus ir dviračius galima ir įkrauti. Iš viso jose yra 16 vietų dviračiams ir 2 paspirtukams.
Patekimui į saugyklą įrengiami kortelių principu veikiantys durų užraktai. Aikštelių viduje įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros, kurios veiks visą parą. Transporto priemonių prirakinimui būtina turėti asmeninę spyną.
Įkrovos vietos
Durų užrakto vieta

## Slide 11
Elektrinių paspirtukų ir kitų priemonių stovas su įkrovos galimybę pagamintas iš vamzdinės metalo konstrukcijos. Konstrukcija cinkuota ir dažyta milteliniu būdu RAL 9004 spalva. Stove turi būti numatytos tvirtinimo skylės, gaminys tvirtinamas prie grindų konstrukcijos. Stove turi būti numatytos bent dvi įkrovos vietos, kurios pritaikytos naudojimui lauko sąlygoms ir yra atsparios atmosferos pokyčiams.
Gaminio techniniai duomenys:
Aukštis 115 cm, plotis 150 cm, gylis 50 cm.
Analogas: Green Garage įkrovimo stovas, velostotele.lt
El. paspirtukų laikymo ir krovimo stovas
Įkrovos vieta, pritaikyta lauko sąlygoms
Įkrovos vieta, pritaikyta lauko sąlygoms

## Slide 12
Dviejų pakopų dviračių laikikliai yra patogi ir naujoviška dviračių parkavimo sistema, kuri taupo erdvę sukurdama galimybę dviejų aukštų parkavimui ir yra nesunkiai montuojama. Sistema yra tinkama visiems dviejų ratų dviračiams ir gali užtikrinti saugumą, nes yra galimybė prie stovo prirakinti ir ratus ir rėmą.
Modulinę sistemą sudaro vienas pagrindinis elementas ir įvairios prailginimo detalės. Tvirti plieniniai elementai yra sujungti kryžminė jungtimi prie atraminio rėmo. Šoninės plokštės pagamintos iš lakštinio plieno metalo. Visos plieninės dalys yra cinkuotos. Matomos plieno lakštų pusės yra papildomai padengtos milteliniu būdu - RAL 9004
Standartizuota dviejų pakopų dviračių laikymo sistema
Reikalavimai:
Standartizuota sistema - ekonomiška ir lengvai pagaminama;
Saugumui, antro aukšto dviračiai parkuojami su tarpu nuo pirmo aukšto šachmatiniu principu.
Antro aukšto laikikliai su apsaugine paminkštinta danga, siekiant išvengti galvos traumų.
Pritaikytas atmosferos pokyčiams, antivandalinė konstrukcija, ilgas gaminio tarnavimo laikas;
Lengvai ir paprastai naudojama - tinkama įvairaus amžiaus žmonėms;
1.00
0.45
2.50
1.30
1.20
2.00
1.15
1.25
1.20

## Slide 13
Fasadas - kirstai temptas fasadinis tinklas
Kirstai tempti tinklai gaminami iš nerūdijančio plieno arba kitų metalų lakštų. Lakštai yra įkertami ir ištempiami. Taip gaunamos deimanto formos akutės. Dėka tokios technologijos jie yra tvirti ir atsparūs išoriniam poveikiui, kitaip nei pinti ar virinti tinklai. Taip pat, gaminant tinklus lakštas yra ištempiamas kelis kartus, dėl mažų gamybos kaštų kirstai temptų tinklų kaina yra mažesnė nei alternatyvių gaminių. Šie tinklai pasižymi laisvu oro, skysčio ar šviesos srautu, tuo pačiu užtikrina tvirtumą ir estetinį vaizdą.
Lakšto plotis tarp atramų | Lakšto storis | Akutės plotis x aukštis | Įlenkimo ilgis x plotis | Juostos tarp akių plotis | Medžiaga | Spalva
1 m | 2 mm | 20 x 60 mm | 25 x 75 mm | 2 mm | Nerūdijantis plienas | Dažoma milteliniu būdu RAL 9004
Stumdomi vartai

## Slide 14
Stumdomų vartų konstrukcija
Patekimui į objektą numatoma stumdomų vartų konstrukcija, kuri tvirtinama prie objekto laikančiosios konstrukcijos elementų. Vartų bendrasis dydis 5.65 m ilgio ir 2.3 m aukščio, numatomos dvi angos 2.7 m pločio, 2.2 m aukščio. Vartų išvaizda ir apdaila turi atitikti bendrąją objekto išvaizdą.
Vartų konstrukcija: Cinkuoto plieno plokščių rėmas, į kurį tvirtinami stumdomi atskirų dalių elementai. Atskirų dalių elementai taip pat iš cinkuoto plieno plokščių, su laikančiais elementais 0.9 m atstumu. Angos uždengiamos kirstai temptu tinklu, analogiškai fasado plokštumoms.
Judėjimo mechanizmas: Numatomas mechaninis vartų mechanizmas, turi būti patogus ir nesunkiai atidaromas ranka stumiant. Judėjimo bėgiai numatomi viršutinėje dalyje, turi atitikti antivandalinius reikalavimus.
Vartų užraktas:
Numatomas elektroninis vartų užraktas abiejose pusėse, kuris būtų pritaikytas veikti su visuomeninio transporto „Vilniečio“ kortele.
5.65
2.30
2.20
2.70
2.70
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9